## Slide 1: Keyless Entry
von Thomas Bohn, Sven Ehmer, Timo Matuszewski, Fabian Künne, Jan Rathmer
Die Zukunft der Heimautomation
schon heute erleben
Notes: Herzlich Willkommen zur Projektvorstellung Keyless Entry von Thomas Bohn, Sven Ehmer, Timo Matuszewski, Fabian Künne, Jan Rathmer

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Projektziele
  Idee & Architektur
Smartphone
Serverfunktionen
Türfalle
  Technische Besonderheiten
Demo
Probleme
Projektziele & Ausblick
Fazit

## Slide 3: Projektziele
Schlüssellos Öffnen einer Tür
Bedienung einfach halten
Nutzerinteraktion minimieren
Stromsparend
Notes: nach hartem Tag nach hause kommen und dann erstmal (nächste Seite)

## Slide 4: Idee
Authentifizierung mittels Smartphone
  Authentifizierung im Hintergrund
  Energiesparendes Bluetooth LE
  Soll auch Offline möglich sein
Raspberry Pi
  Nimmt Authentifizierung entgegen
  Steuert elektronischen Türöffner

## Slide 5: Architektur
Smartphone als Client
  Smartphone-App (Android)
  App als Backgroundprozess
Raspberry Pi als Server
  Node.js
  MongoDB
  Bleno/BlueZ
Türfalle
  Elektrische Türfalle
  Darlington-Schaltung zum Ansteuern

## Slide 6: Smartphone
Android 4.3+
Authentifizierung gegenüber Tür
Verwalten von Türen
To-do:
Alternative zum Webinterface
Authentifizeren im Hintergrund
Verwalten von Türen erweitern

## Slide 7: Serverfunktionen
Hauptprogramm: Node.js
  JavaScript
  Asynchrones Verhalten
  Ereignisgesteuerte Architektur (Callbacks)
  Größtenteils non-blocking
Datenhaltung: MongoDB
  Dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank
  Mit Mongoose “Objektrelationale Abbildung” in Node.js
Bluetoothkommunikation: Bleno/BlueZ
  BlueZ: offizieller Bluetooth-Stack unter Linux
  Bleno: Node-Modul für Bluetooth-Zugriff
Notes: Dokumentenorientierte Datenbank enthält einzelne Dokumente, Dokumente können strukturierte Dateien mit einem Standard-Dateiformat sein, oder Binary Large Objects, die nicht weiter strukturiert sind
Objektrelationale Abbildung = Dem Programm erscheint Datenbank als objektorientierte Datenbank

## Slide 8: Serverfunktionen
Webserver: ExpressJS
  Node.js
  Liefert Verwaltungsseite aus
  Generiert QR-Code
  Ruft Daten ab
Webinterface: AngularJS
  Open-Source MVC Framework
  Manipuliert DOM in Echtzeit
  Asynchrone Aufrufe
Cryptobibliothek
  Zeitabhängiges “One-Time-Password” (OTP)
Notes: OTP wird generiert durch HMAC One-Time-Password Algorithmus
nutzt intern SHA1

## Slide 9: Türfalle
Spannungsbereich: 9 - 16 V
Stromaufnahme: 0,48 A bei 12 V
Gleich- und Wechselstrom
Ansteuerung via Darlingtonschaltung
Abschaltung nach 60 sec.

## Slide 10: Technische Besonderheiten
Offline Authentifizierung
Non-Blocking
  Website & Bluetoothanfragen gleichzeitig
Sicherheit durch OTA
AngularJS
Notes: OTP wird generiert durch HMAC One-Time-Password Algorithmus
nutzt intern SHA1

## Slide 11
Demo

## Slide 12: Probleme
Android
  Batteriedauer
  Bluetooth LE
  Backgroundprozess
Raspberry Pi
  Funktionsweise von Node.js
  BlueZ-Versionen

## Slide 13: Projektziele
Schlüssellos Öffnen einer Tür
Bedienung einfach halten
Nutzerinteraktion minimieren
Stromsparend

## Slide 14: Ausblick
Mögliche Erweiterungen sind
Tür erhält weiteren Sensor “Ist der Nutzer innerhalb des Hauses?”
Tür sendet Nachricht “Nutzer XY betritt das Haus”
Tür lässt sich mit anderen Smart-Devices (Schlüsselanhänger, Finger-Ring, etc.) öffnen
Tür erkennt auch RFID-Chips
Tür verbindet sich mit Hausautomation

## Slide 15: Fazit
Proof-of-Concept
Komfort deutlich gesteigert
Funktion gut, aber:
  Sehr energieintensiv